# 福建工程学院应用技术学院篮球架采购及

# 旗台底座大理石贴面项目校内比价采购公告

# 福建工程学院应用技术学院对应用技术学院篮球架采购及旗台底座大理石贴面项目进行校内比价采购，现欢迎合格的供应商前来投标。

1、项目编号：ZX2019057

2、项目名称：应用技术学院篮球架采购及旗台底座大理石贴面项目

3、招标内容及要求：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （元） | 数量 | 品目号 最高控制价（元） | 简要规格描述 或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 应用技术学院篮球架采购及旗台底座大理石贴面项目 | 31320 | 1项 | 31320 | 技术参数详见附件1 |
| 合计 | 人民币：31320.00元（大写：叁万壹仟叁佰贰拾元整） |
| 交货时间、 地点 | 2019年9月1日前 福建工程学院应用技术学院 |
| 付款方式 | 项目完成后，中标人开出增值税普通发票。采购人收到发票后30个日历天数内支付该项目款。 |

4、投标截止时间：2019年 8 月 28 日9:30:00(北京时间)，供应商应在此之前将密封投标文件送达或快递至福建工程学院应用技术学院（福建省福州市软件园C区46幢），逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

5、校内比价公告的公告期限为五个工作日，若到投标截止时间止不足三家供应商参加报价，本次项目流（废）标。

6、参加报价的供应商请按附件2的格式填写报价单。

7、本项目采购人：福建工程学院应用技术学院

地  址：福建省福州市软件园C区46幢

联系人：高老师

联系电话：0591-28081503

附件1：

福建工程学院应用技术学院

篮球架采购及旗台底座大理石贴面项目技术参数

产品符合GB23176 2008《室外健身器材的安全通用要求》国家标准。

1、主立柱采用200mm×200mm×3mm方管；

2、伸臂由150mm×150mm×3mm方管;

3、后拉杆采用60mm×40mm×2mm矩形管焊接;

4、篮板上下拉杆均采用直径42mm×2.Omm圆管，在数控弯管机上弯制而成；

5、篮板规格: 1800mm×1050mm，篮板配用国家通用的高强度安全玻璃篮板；

6、外处理:电动抛丸除锈，粉末整体静电喷塑，颜色亮丽，不易褪色；

7、安装方式采用预埋式，安装完成后预理件上方加装地罩；

8、篮圈:优质圆钢制成达国际标准，圈条直径为20mm。篮圈下沿设有12个均匀分布的系篮网的附加系统，这个系统没有尖锐的角或容得任何手指进入的空间或间腺。

9、篮球架的高度:篮围到地面的高度为3.05米，伸臂1450mm;

10、其它参数:

不存在和使用功能无关的凸出物，器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者成第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行面滑过渡。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊按而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑，表面光滑平整。色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保三年不褪色、五年不脱落。表面着色采用宝蓝色。

11、旗台规格： 90mm×1800mm×100mm;四面贴大理石，颜色为玫瑰红。

附件2：

福建工程学院投标报价一览表（最终报价）

供应商名称：

供应商地址：

项目名称：

项目编号：

| 合同包 | 数量 | 报价 | 付款方式 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： 万 仟 佰 元 小写： 元 |  |  |  |

说明：1、报价价格不得高于控制价，技术要求、主要参数不得低于招标要求；

2、若是进口产品，报价应为免税价格，并换算成人民币金额报价。

报价人（签字）：

报价人联系方式：

报价时间：